5. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует безотказную работу ящиков

Управления в течение 1 года с начала эксплуатации, но не более 1,5 лет

Со дня отгрузки потребителю, при условии соблюдения им правил хранения и эксплуатации.

6. Свидетельство о приемке.

Ящик управления  Я 5__________________ соответствует

Техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Заводской №__________

М.П.                                            Дата выпуска_______  _________ 200__г.

Подпись лица ответственного

за приемку__________/_____________/

Ящик управления асинхронными

двигателями

серии Я5000 (РУСМ)

- Назначение изделия.

Ящики серии Я5000 предназначены для управления двигателями с

короткозамкнутым ротором, работающим в продолжительном режиме

в категории применения АС3 по ГОСТ 11206, а также для

кратковременного и повторно-кратковременного режима. Основное применение – для одиночных приводов с местным или дистанционным управлением.

Ящики изготавливаются по ГОСТ 22789-94  «Устройства

комплектные низковольтные. Общие технические условия».

Климатическое исполнение и категории размещения по ГОСТ

15150 – УХЛ 4.

Условия эксплуатации по механическим факторам должны

соответствовать группе М3 по ГОСТ 17516.

Допускаются условия эксплуатации по группе М4, если потребитель обеспечивает нормальную работу ящиков при этой группе

Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP 54.

Охлаждение естественное.

Запасные части поставляются отдельно.

2. Технические данные, аппаратура.

2.1. Ящик о Я5____________________

Типовой индекс_______74, УХЛЗ ТУ 16.536.042-76

Ток нагрузки, Iн - ________А.

Напряжение главной цепи Uн – 380 В, 50 Гц.

Напряжение цепи управления – 220 В, 50 Гц.

2.2. Коммутационная аппаратура.

В качестве коммутационного аппаратак в ящиках применены пускатели серии _________ для двигателей мощностью до 30 кВт.

2.3 Аппаратура защиты.

В ящиках предусмотрены следующие виды защит:

-защита силовой цепи от коротких замыканий;

-защита двигателя от перегрузки;

-защита цепи управления от коротких замыканий;

-защита двигателя от обрыва фазы;

-механическая и электрическая блокировка при реверсе;

-нулевая защита.

2.3.1. Защита главной цепи от коротких замыканий осуществляется автоматическим выключателем серии _______________,_______А.

2.3.2. Защита двигателя от перегрузки недопустимой

продолжительности и от обрыва фаз осуществляется тепловым реле

типа_____________________,_________А.

2.3.3. Защита цепей управления от коротких замыканий

предусмотрена защита автоматическим выключателем серии

_______________,________А.

2.3.4. Другая аппаратура: см.спецификацию.

- Конструкция.

Ящик представляет собой стальной корпус, внутри которого, на

съемном шасси (съемной панели) смонтирована аппаратура

управления.

Аппараты внутри ящика крепятся способом, обеспечивающим

обслуживанием и съем их спереди.

Внутри ящика и на дверце имеется устройство для заземления в виде пластины приваренной к корпусу.

Вся аппаратура снабжена оперативными надписями.

- Указания по монтажу.

Питание ящиков осуществляется потребителем от цеховой

трехфазной сети с подключением трех фазных жил и четвертой

нейтральной нулевой жилы к нижним зажимам клеммного ряда

(см. схему)

Каждый из зажимов ящика на вводе рассчитан на

Присоединения двух медных или алюминиевых жил сечением

2,5 до 6 мм кв.